| Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-80-1 | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
| 16-80-1 | 16 | К1/2" (М22х1,5) |  | 16 | 2,1 |
| 25-80-1 | 16 | К1/2" (М22х1,5) |  | 25 | 4,5 |
| 40-80-1 | 20 | К3/4" (М27х2) |  | 40 | 5,12 |
| 16-125-1 | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
| 25-125-1 | 16 | К1/2" (М22х1,5) |  | 25 | 2,15 |
| 40-125-1 | 16 | К1/2" (М22х1,5) |  | 40 | 4,5 |
| 63-125-1 | 20 | К3/4" (М27х2) |  | 63 | 5,12 |
| 10-80-2 | 10 | Встраиваемое | 80 | 10 | 1,47 |
| 16-80-2 | 16 |  |  | 16 | 1,53 |
| 25-80-2 | 16 |  |  | 25 | 3,15 |
| 40-80-2 | 20 |  |  | 40 | 3,57 |
| 16-125-2 | 10 | Встраиваемое | 125 | 16 | 1,47 |
| 25-125-2 | 16 |  |  | 25 | 1,53 |
| 40-125-2 | 16 |  |  | 40 | 3,15 |
| 63-125-2 | 20 |  |  | 63 | 3,57 |